## Slide 1
Kriteria Pengendalian Pencemaran Air
(P P A)
Pembinaan PUSAKA Lingkungan – Bidang PPKL – DLH Provinsi Jawa Timur

## Slide 2
7 Kriteria Pelaksanaan PPA
1. KOMPETENSI PERSONIL
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
2. KEPEMILIKAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERIZINAN)
3. KELENGKAPAN TITIK PENAATAN DAN TITIK PANTAU
4. KELENGKAPAN PARAMETER AIR LIMBAH
5. KELENGKAPAN JUMLAH DATA YANG DILAPORKAN
6. PEMENUHAN
BAKU MUTU
7. PEMENUHAN KETENTUAN TEKNIS IPAL

## Slide 3
Memiliki minimal :
1 personil Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air limbah
1 Personil Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air
yang tersertifikasi sesuai PermenLHK No. 5 Thn 2018
(Sertifikasi BNSP)
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
1. Kompetensi Personil

## Slide 4
Semua saluran pembuangan / pemanfaatan air limbah yang menuju ke badan air / laut / formasi tertentu / aplikasi tanag telah dilengkapi Izin/PERTEK
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
Sesuai Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021, jenis persetujuan teknis pembuangan/pemanfaatan air limbah dibagi menjadi 5 yang diantaranya:
Pertek Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
Pertek Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu
Pertek Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu
Pertek Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah
Pertek Pembuangan Air Limbah ke Laut
2. Kepemilikan Persetujuan Teknis (Perizinan)

## Slide 5
Melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penaatan dan/atau titik pantau sesuai ketentuan yang diwajibkan dlm Izin / Pertek / Dokumen Lingkungan
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
Titik Penaatan adalah titik outlet / effluent yang dilakukan pengujian kualitas air limbahnya selama 1 bulan sekali sesuai baku mutu usaha / kegiatan pada Permen LHK No. 5 Tahun 2021
Titik Pantau adalah 2 (dua) titik pemantauan pada area pembuangan / pemanfaatan air limbah yang mewakili upstream dan downstream dari aliran air yang dilakukan pengujian kualitas air limbahnya selama 6 bulan sekali sesuai PP No. 22 Tahun 2021
3. Kelengkapan Titik Penaatan dan Titik Pantau

## Slide 6
Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter (bulanan & harian) sesuai dengan ketentuan dalam izin / pertek / dokumen lingkungan dan/atau peraturan PUU
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
Parameter Titik Penaatan (bulanan) mengacu muatan dalam
Pertek yang dimiliki dan/atau Permen LHK No 5 Tahun 2021
Parameter Titik Penaatan (harian) mengacu pada muatan dalam Pertek yang dimilki dan/atau dokumen lingkungan yang biasanya diwajibkan 2 (dua) parameter yakni pH dan debit air limbah harian
Parameter Titik Pantau (6 bulan sekali) mengacu pada muatan dalam Pertek dan/atau PP No 22 Tahun 2021
4. Kelengkapan Parameter Air Limbah

## Slide 7
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
Parameter Titik Penaatan dilakukan pengujian 1 bulan sekali
Parameter Titik Pantau dilakukan pengujian 6 bulan sekali
serta melaporkan pemantauan tersebut pada DLH Kab./Kota dan DLH Provinsi secara manual, kepada KLHK melalui SIMPEL
Melaporkan data perhitungan beban pencemar air limbah jika diwajibkan dalam izin / pertek / dokumen lingkungan dan/atau peraturan PUU yang dimiliki
5. Kelengkapan Jumlah Data yang Dilaporkan
Melaporkan data pemantauan setiap patameter untuk seluruh titik penaatan dan titik pantau sesuai ketentuan dalam izin / pertek / dokumen lingkungan dan/atau peraturan PUU

## Slide 8
Hasil pemantauan titik penaatan bulanan maupun harian wajib memenuhi baku mutu sesuai ketetapan dalam izin / pertek / dokumen lingkungan dan/atau peraturan PUU yang dimiliki
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
*Hasil pemantauan titik pantau tidak diwajibkan memenuhi baku mutu karena hasil pengujian dari titik pantau diperuntukan untuk menilai efisiensi Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
6. Pemenuhan Baku Mutu

## Slide 9
Memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam IPAL yang diantaranya:
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
1. Melengkapi Titik Penaatan Dengan Nama Dan Titik Koordinat
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

## Slide 10
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
2. Memisahkan Saluran Air Limbah Dengan Limpasan Air Hujan
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

## Slide 11
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
3. Membuat Saluran Air Limbah Yang Kedap Air
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

## Slide 12
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
4. Memasang Alat Pengukur Debit (Flowmeter)
5. Menggunakan Jasa Laboratorium Terakreditas KAN dan Registrasi KLHK
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

## Slide 13
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
6. Tidak Melakukan Pengenceran
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

## Slide 14
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL
7. Melakukan Identifikasi Seluruh Jenis Air Limbah Yang Dihasilkan (Limbah Proses/Air Pendingin/Air Limbah Drainase/Air Limbah Utilitas/Limbah Domestik, Dan Lainnya)

## Slide 15
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
8. Melakukan Identifikasi Terhadap Sumber Air Limbah, Dan Cara Pengolahannya
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

## Slide 16
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
9. Mencatat Bahan Baku Dan Produksi Senyatanya Harian
TTD Manajemen
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

## Slide 17
@dlhjatim
@ppkl_dlh.jatim
10. Tidak Melakukan By Pass Air Limbah (Neraca Air)
7. Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

## Slide 18
THANK YOU
BIDANG PPKL – DLH PROVINSI JAWA TIMUR
Follow us for more information on Instagram
@dlhjatim dan @ppkl_dlh.jatim